КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ

II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) Иркутской области

Конкурсное задание

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

Модуль-1: «Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя JohnDeere 8310R

Время на выполнение модуля: 3 часа

Модуль-2: «Техническое обслуживание топливной системы двигателя Д-260»

Время на выполнение модуля: 3 часа

Модуль-3: Устранение неисправностей, комплектование и регулировка пресс-подборщика ПР-145С

Время на выполнение модуля: 2 часа

Модуль-4: Комплектование и регулировки оборотного плуга     «ПО-3/40-55Н» с трактором Terrion «АТМ-8130».

Время на выполнение модуля: 2 часа

Количество часов на выполнение задания: 10 ч.

Конкурсное задание будет состоять из следующих модулей:

Модуль 1: Техническое обслуживание газораспределительного механизма трактора John Deere 8310 R

- Максимум 2 часа, включая пуск и наладку оборудования;

- Организатор должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

- Модуль может включать в себя технологическую последовательность выполнения работы, правильную затяжку болтов крепления головки цилиндров, правильную проверку и регулировку тепловых зазоров в клапанном механизме, проверку правильности регулировки с помощью стетоскопа, соблюдение правил экологической безопасности;

Модуль 2: Техническое обслуживание топливной системы двигателя Д-260 (Трактор «Беларус-1221»)

- Максимум 2 часа, включая пуск и наладку оборудования;

- Организатор должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

- Модуль может включать себя; проверку форсунок на давление начала впрыска и качества распыла топливо; проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска топлива;

Модуль-3: Устранение неисправностей, комплектование и регулировка пресс-подборщика ПР-145С

- Максимум 2 часа, включая пуск и наладку оборудования;

- Организатор должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

- Модуль может включать в себя регулировку подборщика; устранение неисправностей обматывающего аппарата; регулировку обматывающего аппарата; агрегатирование пресс-подборщика с трактором МТЗ 1221.

Модуль4: Комплектование и регулировки оборотного плуга     «ПО-3/40-55Н» с трактором Terrion«АТМ-8130».

- Максимум 2 часа; ПО-3/40-55Н.

- Организатор должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

- Модуль может включать в себя подготовку к работе; проверка комплектности и исправности сборочных единиц плуга; проверка горизонтального положения рамы плуга; регулировка плуга на заданную глубину пахоты.