|  | Проект |
| --- | --- |
|  | 05 | Mechanical Engineering Design – CAD – Инженерный дизайн CAD (САПР) |
|  |  | Конкурсные задания |

Модуль 1

«Моделирование деталей и создание сборки»

Задание для участников

Участники получают на руки комплект чертежей деталей буксового узла электровоза.

Требуется:

1. Построить в САПР 3D-модели деталей буксового узла на основе информации, представленной на чертежах.

2. В случае необходимости (отсутствия чертежей некоторых деталей) достроить 3D-модели недостающих компонентов, используя свои знания.

3. Модели требуемых стандартных изделий необходимо получать из библиотеки стандартных компонентов САПР.

4. Имея в наличии модели деталей требуется построить сборку буксового узла.

5. Осуществить моделирование процесса сборки буксового узла и записать результаты моделирования в файл формата AVI.

6. Построить требуемые чертежи деталей буксового узла.

Вариант проектируемого буксового узла электровоза:

Модуль 2

«Работа с металлоконструкцией и листовыми материалами»

Задание для участников

Участники получают на руки сборочный чертеж объёмной металлоконструкции – перегребающего устройства, сборочный чертеж и эскизы для построения профилей.

Требуется:

1. С помощью встроенных модулей САПР построить пространственную рамную конструкцию перегребающего устройства из профилей по заданным размерам.

2. Выполнить 3D-модели листовых деталей лопаток по сборочному чертежу ящика. Выполнить 3D-сборку листовых деталей.

3. Выполнить 3D-модели перегребающего устройства. Выполнить 3D-сборку перегребающего устройства.

4. Разработать схему сборки-разборки перегребающего устройства (см. п.3) и результаты записать в файл формата AVI.

6. Построить чертеж рамной конструкции из профилей для тумбы (см. п. 1).

Вариант проектируемой металлоконструкции:

Модуль 3

«Внесение изменений в конструкцию»

Задание для участников

Участники получают 3D-модели деталей и сборок затяжной машинки в электронной форме.

Требуется:

1. Построить в САПР 3D-сборку затяжной машинки.

2. Внести конструктивные изменения в конструкцию затяжной машинки в соответствии с заданием.

3. Создать сборочный чертеж затяжной машинки по результатам внесенного конструктивного изменения.

4. Создать фотореалистичное изображение затяжной машинки при помощи модулей САПР.

5. Осуществить моделирование процесса работы затяжной машинки и записать результаты моделирования в файл формата AVI.

Вариант проектируемой затяжной машинки:

Модуль 4

«Обратное проектирование»

Задание для участников

Участники получают пластиковый прототип детали.

Требуется:

1. Построить в САПР 3D-модель выданной детали.

2. Построить чертеж детали по ЕСКД.

3. Создать фотореалистичное изображение детали при помощи модулей САПР.

Вариант проектируемой детали:

## Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). См. табл. 1. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 57.

Таблица 1. Общее количество баллов задания

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Модуль 1. Моделирование деталей и создание сборки | 2 | 16 | 18 |
| В | Модуль 2. Работа с металлоконструкцией и листовым материалом | 0 | 15 | 15 |
| С | Модуль 3: Внесение изменений в конструкцию | 2 | 13 | 15 |
| D | Модуль 4: Обратное проектирование | 1 | 6 | 7 |
| Итого = | 5 | 50 | 55 |

Субъективные оценки – Баллы начисляются по шкале от 1 до 10.